Hjørring Kommune

Beredskabsplan for drikkevand

Teknik og Miljø

Indholdsfortegnelse

Indledning					side   2

Alarmering					side   3

Organisering				side   4

Koordinationsgruppen				side   5

Håndtering af akut forurening			side   6 og 7

Bilag

1:    Alarmeringsplan				side   8

2:    Lovgivning og vejledninger			side   9

3:    Logbog – paradigme			side 10

4:    Særlig følsomme forbrugere	 		side 11

5:    Pressemeddelelse – paradigme		side 12

6.1: Forbrugerinformation – paradigme		side 13

6.2: Forbrugerinformation – paradigme		side 14

7:    Kogeanvisning				side 15

8:   Afblæsning af forurening			side 16

9:   Piktogrammer				side 17

10:   Evalueringsskema – paradigme			side 18

11:   Rensning og desinfektion			side 19, 20 og 21

12:   Vandværksadresser og kontaktpersoner		side 22

13:   Myndigheder, adresser og vagttelefon		side 23

14:   Aktører ved forurening			side 24

15:   Specialviden og laboratorier			side 25

16:   Presse					side 26

17:   Materiel til brug ved nødvandsforsyning		side 27

Indledning

Beredskabsplanen er Hjørring Kommunes plan for indsatsen i forbindelse med en bakteriologisk eller kemisk forurening af drikkevandet, truet forsyning i forbindelse med uheld og terror samt ved forsyningssvigt eller lignende, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet.

Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold.

Planen omhandler indsats ved forurening af kildeplads, ledningsnet, rentvandsbeholdere og vandværket samt indsats ved større ledningsbrud eller nedbrud af vandværk samt ved terror. 

Planen er gældende for kommunens almene vandværker. Et alment vandværk er et vandværk med 10 eller flere forbrugere, eller som producere mere end 3.000 kubikmeter drikkevand årligt (Vejl. Fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002)

Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven. Beredskabsplanen for drikkevand er et supplement til Hjørring Kommunes overordnede Beredskabsplan.

Planen er udarbejdet af Team Vand og Jord, Teknik og Miljø, Hjørring Kommune.

Planen er forelagt:	Beredskabet, Hjørring Kommune

Politiet

Sundhedsstyrelsen

Hjørring Vandråd

Revision:		Planen revideres løbende.

Planen tages altid op til revision:

- Når der har været en beredskabssituation

- Hvis der har været afholdt en beredskabsøvelse

Ved opdateringer kontrolleres:

- Mangler i beredskabsplanen

- Forældede oplysninger

- Alle kontaktpersoners, adresser og telefonnumre

- Kan der med fordel laves nyt informationsmateriale

Alarmering:

Akut situation: 112

eller vagthavende indsatsleder: 41 22 68 14

Vagthavende indsatsleder kontakter straks Teknik og Miljø, der er myndighed på drikkevandsområdet.

Teknik og Miljø (Team Vand og Jord), alarmeres via følgende telefonnumre

Indenfor normal arbejdstid

Teknik og Miljø (Team Vand og Jord):		7233 6738 / 4122 6738

Udenfor normal arbejdstid

Miljøvagten, Teknik og Miljø:		4122 6700

Den første anmeldelse vil normalt indgå til pågældende vandværk, alarmcentralen eller Hjørring Kommune. Den instans der modtager anmeldelsen kontakter straks den ansvarlige myndighed, der er Team Vand og Jord, Teknik og Miljø. Ligeledes skal vandværket, hvis det ikke er vandværket der foretager anmeldelsen, kontaktes hurtigst muligt (kontaktliste se bilag 12).

Alarmeringsdiagram, se bilag 1

Organisering

Normal forsyningssituation:

Team Vand og Jord, Teknik og Miljø er ansvarlig for tilsynet med drikkevandskvaliteten. Det enkelte vandværk er ansvarligt for at levere vand der opfylder kvalitetskravene til drikkevand samt driften af vandværket.

Unormal forsyningssituation:

Ved en unormal forsyningssituation og ved krisesituationer kan der nedsættes en

koordinationsgruppe.

En unormal forsyningssituation kan være når drikkevandskravene ikke kan overholdes i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Den aktuelle hændelses omfang vurderes af Team vand og jord. Den konkrete foranstaltning kan vurderes ud fra Vejledningen om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre.

Koordinationsgruppen afgør om beredskabsplanen skal iværksættes.

Ikke alle hændelser kræver nedsættelse af koordinationsgruppen. Det er team vand og jord, Hjørring Kommune, der afgør om der skal nedsættes en koordinationsgruppe ved den pågældende hændelse.

Koordinationsgruppen kan / vil blive inddraget i følgende hændelser:

| * | Forbruger klager over vandkvaliteten (her kan koordinationsgruppen inddrages) |
| --- | --- |
| * | Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen |
| * | Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed |
| * | Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom |
| * | Terror mod vandforsyningen |
| * | Trafikuheld med udslip af kemikalier i nærhed af vandindvinding |
| * | Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening |
| * | Brud på større ledninger, der kan medføre forurening af ledningsnet eller længere varende svigt i vandforsyningen |

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen består af:

- Hjørring Kommune:

- Miljøchefen

- Teamlederen for Team Vand og Jord

- En eller flere medarbejdere fra Team Vand og Jord

- Evt. Hjørring Kommunes kommunikationsafdeling

- Embedslægen (evt. telefonisk kontakt)

- 1 – 2 repræsentanter fra vandværket

Det er Hjørring Kommune der træffer afgørelse om nedsættelse af koordinationsgruppen.

Hvis det besluttes ikke at nedsætte koordinationsgruppen vil de berørte parter blive underrettet herom via mail eller telefon.

Koordinationsgruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats evt. i samarbejde med det pågældende vandværk, hvilket omfatter kildeopsporing, analysebehov, afværgeforanstaltning og nødforsyning samt sørge for at informere borgere (i samarbejde med vandværket) og presse løbende om den aktuelle situation.

Det er til enhver tid vandforsyningens ledelse der skal iværksætte de egentlige handlinger til udbedring af skader.

Myndighedsindgreb varsles / påbydes af Hjørring Kommune.

Beredskabschefen eller dennes stedfortræder samordner indsatsen med Politi og andre myndigheder.

Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige vurdering og rådgivning.

Koordineringsgruppen samt alle implicerede parter fører løbende logbog, der beskriver alle aktiviteter under forløbet.

Der udpeges én talsmand, der udtaler sig til pressen.

Borgere og presse orienteres løbende via radio, tv, internet m.v.

Alle udgifter til analyser, udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.m. afholdes af vandværket/ejer af det ramte ledningsnet.

Håndtering af akut forurening

Fase 1. Indsats

- Forureningens art og oprindelse

- Hvornår er forureningen konstateret

- Udbredelse / afgrænsning af forureningen

- Er der melding / mistanke om vandbåren sygdom eller forgiftning

- Afklaring af sundhedsrisiko i samarbejde med embedslægen

- Hurtig information af særlig følsomme forbrugergrupper (bilag 4) og information af berørte forbrugere.

- Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning.

- Sørge for af forureningen begrænses mest muligt.

- Identifikation af forurening, årsag og opspore en eventuel forurener.

- Fremskaffe kortmateriale over vandværkets boringer, behandlingsanlæg, evt. beholdere, evt. trykforøgerstationer og ledningsnet inkl. afspærrings- og udskylningsmuligheder. Udstede kogeanvisning (mikrobiologisk forurening).

- Udstede anvisning med anbefaling om ikke at anvende vandet (kemisk forurening).

I meget alvorlige tilfælde må der før koordinationsgruppen kan mødes udføres myndighedsindgreb og orientering af forbrugere, institutioner, sygehuse, levnedsmiddelvirksomheder m.m. ved f.eks.

- Mistanke om forurening med spildevand eller anden smitte / sundhedsfarligt materiale.

- Mistanke om terror eller lignende (biologisk/kemisk).

- Mistanke om alvorlig kemisk forurening.

Afgørelsen herom træffes efter drøftelse med Embedslægen, Beredskabschefen, Politi, Fødevareregionen eller anden myndighed.

Beredskabet kan efter aftale med Miljøvagten, Teknik og Miljø uden for kontortid iværksætte ovenstående handlinger.

Indenfor Teknik og Miljøs åbningstid iværksættes foranstaltningerne efter aftale med Team Vand og Jord, der så vil iværksætte ovenstående handlinger.

Fase 2. Analyseprogram / Nødforsyning

- Fastlægning af analyseprogrammer.

- Afklaring af behov for nødforsyning. Nødforsyning kan ske fra uforurenet del af ledningsnettet, fra andre vandværker, fra tankvogne, fra beholdere, dunke eller drikkevandsflasker.

Fase 3. Forureningen standset / rensning

- Rensning og eventuel desinfektion af boringer, behandlingsanlæg, beholdere, trykforøgerstationer og ledningsnet afhængig af hvor og hvad, der er årsag til forureningen.

- Systematisk udskylning af ledningsnet.

- Herefter orientering af forbrugerne om gennemskylning af jordledning på egen grund og det interne ledningsnet ved at åbne for samtlige vandhaner i husene / ejendommene. Husk varmtvandsinstallationen.

- Systematisk analyseprogram der sikrer at vandet i det / de ramte områder opfylder kvalitetskravene til drikkevand.

Fase 4. Normal forsynings situation genoprettet

- Analyserne viser tilfredsstillende resultater.

- Forbrugerne og pressen orienteres om at vandet opfylder kvalitetskravene og vandforsyningen er normaliseret.

Fase 5. Evaluering

Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet.

Bilag 1: Alarmeringsplan

Kilde: Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 / 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyning

Bilag 2: Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger med links

- Beredskabsloven

- Vandforsyningeloven

- Bekendtgørelse om ” Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.

- Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen		 Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide

- Vejledning om ” Planlægning af beredskab for vandforsyninger”.

- Vejledning om” Vejledning og tilsyn med vandforsyningsanlæg”

- Vejledning om ” Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre ”

- Vejledning om ” Boringskontrol  på vandværker”.

- Vejledning om ” Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet”.

- Vejledning om ” Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevandet”.

- Vejledning om ”Legionella i varmt brugsvand”

Bilag 3: Logbog

| Hændelse / handling | Udført | Initialer |
| --- | --- | --- |
|  | Dato | Klokken |  |

Bilag 4: Særlig følsomme forbrugere

- Sygehus Vendsyssel Hjørring, 99 64 64 64 der tilkalder teknisk vagthavende

- Vuggestuer

- Dagplejere

- Børnehaver

- Skoler

- Handicapinstitutioner

- Plejehjem / ældrecentre

- Hjemmeplejen (ældre borgere)

- Levnedsmiddelproducerende virksomheder. Husk samtidig at informere Fødevareregionen

- Restauranter, feriecentre, kantiner og campingpladser

- Praktiserende læger, tandlæger

- Hjørring Kasserne, døgnvagt 99 24 18 72

Bilag 5: Pressemeddelelse – paradigme

Pressemeddelelse

Afsender / logo

F.eks.				Hjørring Kommune

# Teknik og Miljøområdet

Jørgen Fibigersgade 20

9850 Hirtshals

Overskrift (f.eks.: Drikkevandsforurening på XX Vandværk)

- Indledning med opsummering af hovedbudskab

F.eks.: Der er (dato og klokkeslæt) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra xx Vandværk. Problemerne har medført, at der er indført forbud mod brug af vandet til drikkevandsformål / madlavning.

- Tekst. Forklar i enkle vendinger hvad der er sket og konsekvenserne heraf eventuelt med påkrævede forholdsregler.

- Hvor. Beskriv det/de berørte områder nøjagtigt eventuelt suppleret med kort, som viser det/de berørte områder.

- Hvis relevant. Uddyb og forklar hvordan forureningen er sket, hvordan den er konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket.

- Hvis relevant. I samråd med embedslægen kan der oplyses om symptomer på sygdom og forholdsregler / anbefalinger i forbindelse med mistanke om sygdom.

- Hvis relevant. Oplys om hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Hvilke medier anvendes.

- Hvis relevant / muligt. Oplysninger om hvor det er muligt at afhente drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke kan i begrænset mængde udleveres hos - - -, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk.

- Hvis muligt. Oplyses det hvor længe forureningen forventes at fortsætte.

Anfør eventuelt: Til frigivelse (dato og klokkeslæt).

Yderligere oplysninger med eventuel kontaktperson (navn, titel, telefonnummer og e-mail).

Bilag 6.1: Forbrugerinformation – paradigme

Til beboere og virksomheder på:

?gade / ?vej nr. ? – ?

?gade / ?vej nr. ? – ?

osv.

Overskrift (eksempelvis: Drikkevandsforurening ved?)

Indledning/summering af budskab: (Opsummering af hovedbudskabet)

Eksempelvis: Der er den (dato) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra (vandværk og/eller ledningsnet). Problemerne kan have betydning for forbrugerne i (forsyningsområdet eller de gader, der er nævnt ovenfor).

Vandværket arbejder på at indkredse forureningen og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet.

Brødtekst: Forklar i enkle vendinger konsekvenserne forbundet hermed (evt. påkrævede forholdsregler – hvad må man ikke).

Eksempelvis: Indtil videre frarådes det at bruge vandet til drikkevandsformål, madlavning og udvortes brug.

Nødvandsforsyning: Hvis relevant forklar hvordan der etableres nødvandsforsyning.

Eksempelvis: Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed (nævn steder), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke udleveres, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk.

Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan forureningen er sket og konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket.

Hvis muligt oplys hvor længe forureningen forventes at fortsætte.

Yderligere information. Beskriv hvordan og hvornår der gives yderligere information.

Eksempelvis: Så snart forholdene igen er normale eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom.

Yderligere oplysninger / kontaktperson: (navn, titel, telefonnummer og e-mail).

Bilag 6.2: Forbrugerinformation – paradigme

X VANDVÆRK

Information til beboere og virksomheder

Til beboerne og virksomheder på følgende gader:

x

x

x

x

Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet.

Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra x Vandværk. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader.

Vandværket arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet.

Indtil videre må det frarådes at drikke vandet samt bruge det til madlavning og udvortes brug.

Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet.

Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom.

Med venlig hilsen

X Vandværk

Bilag 7: Kogeanvisning

- Kog vandet før du drikker det !

Der er konstateret forurening af vandet med E. coli i dit forsyningsområde.

Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Et par minutters kogning i en gryde dræber bakterierne i vandet. Kogning i elkedel skal foretages af to omgange med 1-2 minutters mellemrum.

Anbefaling fra embedslægen

- Drikke: Undgå at drikke vandet direkte fra hanen. Kog det et par minutter først. Vær opmærksom på at kaffemaskiner kun varmer vandet op til ca. 80 grader. Husdyr må godt drikke vandet uden kogning.

- Madlavning: Brug kogt afkølet vand til skylning af salater eller andre rå grønsager (man må godt bruge forurenet vand til at vande urtehaven). Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, pasta eller lignende, hvis vandet ikke lugter eller smager dårligt.

- Opvask: Opvaskemaskine kan godt bruges, men opvask i hånden skal foretages med kogt vand. Institutionsopvaskemaskiner med slutskyl over 80 grader kan ligeledes anvendes

- Tøjvask: Vandet kan bruges til maskinvask ved temperatur over 60 grader.

- Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker vand under badning.

Brug afkølet kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser. Vask hænder som du plejer, men skyl efter med kogt afkølet vand før madlavning.

Hvis du har drukket af vandet

Der er kun en lille risiko for at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det.  *

Yderligere information

Følg med i udviklingen af forureningssituationen på kommunens hjemmeside

www.hjoerring.dk, i de lokale nyhedsmedier eller hos dit lokale vandværk.

Har du spørgsmål kan du kontakte xx på tlf.nr. xx eller på e-mail xx

VANDET SKAL KOGES INDTIL ANBEFALINGEN OM KOGNING OPHÆVES !!!!

* Må kun anvendes ved påvisning af et mindre antal E. coli

Bilag 8: Afblæsning af forurening

Vandet kan igen drikkes!

Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Gentagne analyser har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde igen er rent.

Lad vandet løbe i 10 minutter.

Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset, og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter.

Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Hvis der har været påvist Legionella er det vigtigt, at man efter forureningen er ophørt, holder vandtemperaturen på min 50 °C ved vandhaner og blandingsbatterier og mindst 60° C ved varmvandsbeholdere.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at når der bliver brugt store

mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare.

Fortsat kontrol og analyser.

X Vandværk og Hjørring Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte X Vandværk eller Hjørring Kommune på tlf.nr. x eller på

e-mail x.

Få yderligere information på Hjørring Kommunes hjemmeside på adresse www.hjoerring.dk.

Vi beklager meget de ulemper, forureningen har påført forbrugerne i området.

Bilag 9: Piktogrammer

De viste piktogrammer kan bruges i forbindelse med forbrugerinformation. Piktogrammerne kan kopieres direkte fra denne side.

Forbud mod at drikke vandet.

Ophævelse af forbud mod at drikke vandet – lad vandet løbe i mindst 10 minutter.

Bilag 10: Evalueringsskema – paradigme

Handlingsforløb:

Information / medier:

Antal syge:		Antal berørte borgere:		Omkostninger:

Hvad har vi lært? Hvad skal ændres?

Dato / tilstede / udfyldt af / ansvarlig for opfølgning

Bilag 11: Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg

Generelt

Når vandet i et vandforsyningsanlæg får for højt indhold af bakterier, skyldes det næsten altid en påvirkning udefra.

Inden man går i gang med at rense og eventuelt desinficere anlægget bør man finde årsagen til forureningen og få foretaget de nødvendige ændringer og reparationer.

Når forureningskilden er stoppet, vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at foretage en kraftig gennemskylning af hele anlægget, og kun hvis dette ikke fjerner bakterierne, eller i det mindste giver en tilstrækkelig reduktion af bakterieindholdet (kimtallet) i vandet kan man overveje at desinficere anlægget.

Valg af desinfektionsmiddel

Ved desinfektion af vandforsyningsanlæg (boringer, brønde, hydroforer, beholdere, filtre og ledningsnet) anbefales det at anvende natriumhypoklorit.

Som udgangspunkt bruges en 15 % opløsning (koncentreret kloressens), men man kan også anvende Klorin eller et andet let tilgængeligt klorholdigt produkt. Som hovedregel kan man regne med, at disse varer indeholder ca. 5 % natriumhypoklorit. Da der ved de følgende koncentrationsangivelser i alle tilfælde er regnet med 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens), skal der, hvis der bruges Klorin anvendes den tredobbelte mængde.

Rengøring af overflader

Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne.

Dette gælder specielt brøndsider, samt indvendigt i hydroforer og beholdere af enhver art. Overfladen vaskes grundigt (evt. anvendes højtryksspuler), hvorefter slam og andre urenheder fjernes.

Brønde

Der pumpes til så lav vandstand som muligt (brønden skal helst pumpes tør).

Siderne vaskes grundigt, og alt slam fjernes fra bunden.

Herefter vaskes siderne i en kloropløsning, der fremstillet ved at hælde ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i ca. 100 liter vand.

Efter afvaskningen hældes der erfaringsmæssigt 10 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i brønden.

Alle haner åbnes på skift, og vandet skal løbe, indtil der tydeligt kan lugtes klor. Herefter lukkes de enkelte haner. Systemet skal stå urørt i ca. 24 timer, hvorefter der åbnes for alle haner. Vandet skal løbe indtil der ikke kan lugtes klor længere. Det tilrådes at fortsætte gennemskylningen af systemet ved at lade en enkelt hane løbe ca. ¼ åben yderligere 4-5 dage.

Boringer

Ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) hældes i ca. 100 liter. I boringen føres et rør (1/2« eller 3/4«) ned til bunden, og gennem dette rør hældes 25 liter af opløsningen. Røret trækkes 1/3 op, og der hældes yderligere 25 liter kloropløsning ned. Det samme gøres 2/3 oppe. Til sidst fjernes røret, og de sidste 25 liter hældes i fra oven, idet man sørger for, at hele overfladen indvendig i forerøret bliver skyllet i kloropløsningen.

Efter tilsætningen af kloropløsningen sættes pumpen på sin plads, og der pumpes til der kommer tydelig klorlugt ved pumpeafgangen. Pumpen standses, og det hele står urørt i 12 - 24 timer, hvorefter der pumpes, til klorlugten er væk.

Hydroforer, iltningsanlæg, filterbakker, rentvands- og højdebeholdere

Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne. Dernæst afvaskes alle overflader, der er i kontakt med vandet, med en kloropløsning fremstillet ved til 10 liter vand at tilsætte 1 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens).

Filtre

Er filtermassen fjernet, er fremgangsmåden som ved almindelige vandbeholdere.

Er filtermassen ikke fjernet startes med en manuel rengøring af alle tilgængelige flader. Derefter foretages en returskylning for at fjerne så meget slam som muligt.

Der tilsættes 1 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m3 og etableres en mulighed for recirkulation af vandet. Dette kan eventuelt ske med en pumpe i skyllerenden. Hele systemet står med cirkulerende klorvand i ca. 24 timer, hvorefter klorvandet

lukkes ud, og der skylles grundigt med rent vand.

Ledningsnet

Hydroforer og tanke fyldes med vand tilsat 2 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m3. Dernæst åbnes for så mange haner på systemet som muligt, til der er tydelig klorlugt. Klorvandet skal herefter stå i rørsystemet i mindst 3 timer. Efter dette tidsrum tømmes hydroforer og tanke, hvorefter der fyldes med rent vand. Rørene skylles med

dette rene vand, til der ikke længere er klorlugt eller smag i vandet.

Fællesanlæg skal, forinden ledningsnettet desinficeres, sørge for, at alle forbrugere har fået meddelelse om, at vandet ikke må anvendes til drikkevandsformål, mens det indeholder klor.

Kloring af brugsvandet

Mens de forannævnte desinfektionsmetoder alle er lagt an på en ret høj klorkoncentration med en kortere eller længere tid til at virke, efterfulgt af en fuldstændig fjernelse af kloren, er der her tale om en desinfektion af det vand, der når ud til forbrugeren.

Da der således vil være klor i drikkevandet, er det meget vigtigt, at man overholder korrekt dosering, idet man ellers kan risikere, at vandet bliver sundhedsfarligt for både mennesker og dyr.

Kloring af brugsvandet skal betragtes som en absolut nødløsning og må kun iværksættes efter aftale med kommunen og embedslægen, ligesom et vandværk aldrig må klore vandet uden at have konsulteret en specialist eller specialfirma på dette felt.

Sikkerhedsregler

Aktivt klor er meget giftigt. Derfor er der stor risiko for personskade, hvis ikke de foreskrevne sikkerhedsregler overholdes.

Man må aldrig arbejde alene, når man desinficerer med klor, og arbejdet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i arbejdets udførelse, stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

De krav, der fremgår af midlernes brugsanvisninger, skal nøje følges.

Brug beskyttelsesbriller men helst helmaske med korrekt filter, skridsikre støvler, gummihandsker og forklæde eller beskyttelsesdragt af f.eks. Teflon eller PVC.

Ved arbejde i brønde og lignende skal man sikre sig, at der ilt nok, samt at der ikke er eksplosive gasser. Derudover skal man bruge helmaske med korrekt filter samt H-sele, line og hejs. Arbejd aldrig alene og gå ikke ned i brønden uden åndedrætsværn og line.

Miljøet

På grund af klorets giftige egenskaber må det ikke udledes i større mængde i naturen eller til kloak. Man skal derfor sikre sig de nødvendige tilladelser til en sådan udledning.

Under alle omstændigheder vil det være tilrådeligt at neutralisere kloret inden udledning.

Dette kan gøres med natriunthiosulfat også kaldet Antiklor, som blandes i det klorholdige vand. For at kontrollere effekten bør man under tilsætningen jævnligt kontrollere indholdet af klor. Man kan købe nogle teststrips / udstyr til dette formål. Disse / dette strips / udstyr kan i øvrigt også bruges til at måle om man har fået skyllet kloren ud af ledningsnet m.m.

Herudover bør man måle pH i vandet og foretage en justering, hvis pH er meget uden for normalområdet (6,5 - 8,5).

Litteratur

Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg.

DANVA. Vejledning nr. 4 1993. DVF vejledning, nr. 4 1998

Bilag 12: Vandværksadresser / kontaktpersoner

Link til adresser og kontaktpersoner

Bilag 13: Myndigheder

| Adresse | Kontaktperson | Telefon | Vagttelefon | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Team Vand og Jord, Hjørring Kommune | Helle Lundholm Nielsen 7233 6738 / 4122 6738 | 72 33 67 50 | Miljøvagt 41 22 67 00 | helle.nielsen@hjoerring.dk |
| Beredskabet Hjørring Kommune | Vagttelefon Beredskabschef Knud Børge Møller | 72 33 68 01 41 22 68 01 | 41 22 68 14 41 22 68 15 |  |
| Embedslæge / Sundhedsstyrelsen |  | 72 22 79 90 | 70 22 02 69 | nord@sst.dk |
| Politi |  | 114 | 114 |  |
| Fødevareregion Nord |  | 72 27 50 00/72 27 69 00 | 70 23 58 88 | region.nord@fvst.dk |
| Miljøministeriet By - og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53 2100 København Ø | Dyrlæge Lise Lotte Nielsen | 72 54 48 87 I kontortid |  | lniel@nst.dk Udenfor kontortid |
| Naturstyrelsen Aalborg, Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst |  | 72 54 30 00/ 72 54 15 00 | Ingen | aal@nst.dk |

Bilag 14: Aktører ved forurening

| Adresse | Kontaktperson | Telefon | Vagttelefon | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke 25 7700 Thisted |  | 96 17 72 00 | 97 92 37 22 |  |
| Hjørring Kommunes Materielgård | Tonny Pedersen | 72 33 68 41 / 41 22 68 41 | 30 99 53 23 |  |
| Falck |  | 70 10 20 31 |  |  |
| ENV (Nødstrømsanlæg) |  | 99 24 56 56 | 99 24 56 57 |  |
| HF – Transport (Transport af vand. Kan ikke garantere at vandet overholder drikkevandskravene) |  |  | 98 94 50 66 |  |
| ARLA Food (Tankvogne) | Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring Arla Hjørring | 96 59 35 49 / 20 93 43 63 96 23 68 50 69 23 68 01 |  |  |

Bilag 15: Specialviden / laboratorier

| Adresse | Telefon | Vagttelefon | Mail / hjemmeside |
| --- | --- | --- | --- |
| Giftinformationen Bispebjerg Hospital | 35 31 35 31 | 82 12 12 12 |  |
| Kemikalie Beredskabsvagten Beredskabsstyrelsen |  | 45 90 60 00 | www.kemikalieberedskab.dk |
| Center for Biologisk Beredskab Statens Seruminstitut | 32 68 81 27 (døgnvagt) | 32 68 81 27 (døgnvagt |  |
| Strålehygiejnisk Laboratorium | 44 54 34 54 Kl. 10.00 – 15.00 | 44 94 37 73 Kl. 15.00 – 10.00 | www.brs.dk/nuc/ |
| Eurofins | 70 22 42 66 |  | www.eurofins.dk |
| AnalyTech, Bøgildsmindevej 21 9400 Nørre Sundby | 98 19 39 00 | 40 18 28 36 23 72 35 11 | www.analytech.dk |
| VBM Laboratoriet, Mågevej 7 9690 Fjerritslev | 98 21 32 00 | 61 34 86 88 | www.vbmlab.dk |

Bilag 16: Presse

| Adresse | Telefon | Vagttelefon | Mail / hjemmeside |
| --- | --- | --- | --- |
| DR Nordjylland, Aalborg | 96 35 76 00 (5.00 til 24.00) Fax: 96 35 76 76 | Radioavisen 35 20 58 27 DR Nyheder 35 20 45 20 | nord@dr.dk |
| TV2 Nord, Aabybro | 96 96 96 96 Hele døgnet Fax: 96 96 96 98 | 96 96 96 10 Dagens redaktør Kl. 8.00 – 22.00 | redaktion@tv2nord.dk |
| Nordjyske Medier | 99 24 51 40 Jourhavende Kl. 9.30 – 17.00 Fax: 99 35 35 65 |  | hjoerring@nordjyske.dk nordjyske@nordjyske.dk |
| Ritzaus Bureau |  | 33 30 00 00 Fax: 33 30 00 01 | ritzau@ritzau.dk |
| ANR HIT FM / ANR GULD FM | 99 34 99 34 Fax: 99 35 99 01 |  |  |

Bilag 17: Materiel til brug ved nødvandsforsyning

| Adresse | Kontaktperson | Telefon | Vagttelefon | Materiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hjørring Kommunes Beredskab |  | 41 22 68 01 | 112 | Brandslanger, mindre antal dunke og ikke desinficerede tankvogne |
| Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke 25 7700 Thisted |  | 96 17 72 00 | 97 92 37 22 | Brandslanger, og ikke desinficerede tankvogne |
| ENV (Nødstrømsanlæg) |  | 99 24 56 56 | 99 24 56 57 | Store nødstrømsanlæg. ENV forbeholder sig retten til at prioritere |
| HF – Transport (Transport af vand) |  |  | 98 94 50 66 | Kan transportere vand, men kan ikke garantere fuld drikkevandskvalitet |
| ARLA Foods (Tankvogne) Kan sandsynligvis kun bruges i nødstilfælde, hvor beredskabschefen kan påbyde ARLA at køre | Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring | 96 59 35 49 20 93 43 63 96 23 68 00 |  | Rene og desinficerede tankvogne. Kan transportere vand af drikkevandskvalitet |
| Horsens Emballage, Sandøvej 19, 8700 Horsens |  | 75 60 27 44 |  | Dunke, palletanke og tanke i stål og plast |
| GRATHWOL A/S, Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde |  | 43 44 13 14 |  | Dunke, spunshaner m.m. |

# Text boxes

Link til beredskabets opdaterede telefonliste